Ministerul EducaŢiei al Republicii Moldova

Aprobat

Ministerul Educaţiei

18 ianuarie 2016

descrierea Calificării

MAISTRU ELECTRICIAN-ELECTRONIST AUTO

pentru specialitatea Echipamentul electric şi electronic auto

| Codul RNC: | 71630 |
| --- | --- |
| Nivelul calificării: | IV (ISCED) |
| Domeniul de formare profesională: | Vehicule cu motor, nave şi aeronave |
| Codul CORM: | 311407 |
| Versiunea: | 1 |
| Data aprobării: |  |
| Data propusă pentru revizuire: | (4 ani) |

Denumirea documentului electronic:

71630_CP_Maistru_electrician_electronist_auto_ROM.docs

CHIŞINĂU, 2015

Fişa de coordonare

| Nr. | Instituţia/organizaţia/structura | Persoana | Funcţia/ grad ştiinţific/ didactic | Semnă-tura | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Membri ai grupului de lucru |
| 1. | SA ”DAAC-HERMES” | Hinculov Vladimir | director Departament servicii postvînzare |  |  |
| 2. | SRL ”MILIOM AUTO” | Haret Oleg | director |  |  |
| 3. | Centrul de excelenţă în transporturi | Carp Vasile | Şeful catedrei de discipline speciale, secţia automobile, profesor de discipline speciale, grad didactic II |  |  |
| 4. | Centrul de excelenţă în transporturi | Nirones Aurel | profesor, grad didactic II |  |  |
| 5. |  | Carauş Valeriu | expert format în elaborarea calificărilor |  |  |
| Parteneri sociali |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Validat: Ordin 1231 din 24 decembrie 2015

Comisia de evaluare şi validare:

| Nr. | Instituţia/organizaţia/structura | Persoana | Funcţia | Semnă-tura | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Mititiuc Petru | Şef adjunct Direcţia transport rutier |  |  |
|  | Asociaţia Patronală Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor | Albulesa Dumitru | Director executiv |  |  |
|  | Centrul de Instruire al Personalului pentru Transporturi Internaţionale | Pascal Grigore | Şef Direcţia Învăţământ |  |  |
|  | Agenţia Naţională Transport Auto | Gulcă Iurie | Şef Direcţia Analitică şi evaluare |  |  |
|  | Agenţia Naţională Transport Auto | Balteanco Veaceslav | Şef Direcţia Transport rutier şi autogări |  |  |

Formatul calificării profesionale

Titlul calificării profesionale: MAISTRU ELECTRICIAN-ELECTRONIST AUTO

| Descrierea: | Maistru electrician-electronist auto în domeniul transportului auto organizează, coordonează, supraveghează şi evaluează activităţi de diagnosticare şi mentenanţă a componentelor echipamentului electric şi electronic auto, astfel încât acestea să-şi menţină parametrii constructivi şi funcţionali şi să se încadreze în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de utilizare conform destinaţiei. |
| --- | --- |
| Scopul: | Elaborarea unui set unic de competenţe, exprimat în termeni de abilităţi, cunoştinţe şi atitudini necesare pentru coordonarea cu succes a tehnologiilor aplicate în cadrul întreprinderilor de transport auto, staţii de servicii auto, ateliere de reparaţii auto, la firme producătoare sau importatoare de automobile, piese de schimb, materiale şi accesorii auto. |
| Modalităţi de furnizare: | Calificarea se obţine prin învăţămîntul formal în cadrul instituţiilor de învăţămînt profesional tehnice postsecundare la învăţămîntul cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă. |
| Durata studiilor: | 2 ani – la forma de învăţămînt cu frecvenţă, în baza certificatului de studii liceale şi a studiilor medii de cultură generală; 4 ani – pentru programe integrate, în baza studiilor gimnaziale; 3 ani – la forma de învăţămînt cu frecvenţă redusă, în baza certificatului de studii liceale şi a studiilor medii de cultură generală; 2–3 ani – la specialităţi conexe meseriei iniţiale, în baza certificatului de calificare. |
| Certificarea: | Diploma de studii profesionale |
| Grup/grupuri-ţintă: | Tineri şi adulţi angajaţi în cîmpul muncii sau şomeri |
| Motivaţie: | Creşterea solicitărilor de specialişti calificaţi pe piaţa muncii cauzate de majorarea numărului de unităţi de transport dotate cu sisteme electrice şi electronice performante şi sofisticate. Informarea solicitanţilor pentru formare vizînd oportunităţile calificării date. Perspectivele de creştere a carierii profesionale. |
| Condiţii de acces: | Deţinătorii următoarelor acte de studii: Certificat de studii gimnaziale; Diplomă de bacalaureat; Certificat de studii liceale; Atestat de studii medii de cultură generală; Certificat de calificare la o meserie conexă domeniului de activitate. |
| Recunoaşterea studiilor anterioare: | Se recunosc competenţele enumerate la capitolul „Descrierea finalităţilor de studiu şi a competenţelor”, dobândite în cadrul învăţământului formal, non-formal, informal în baza actelor de confirmare a studiilor anterioare, experienţei de muncă în domeniu de minim 5 ani şi susţinerea probelor de calificare. |
| Nevoi speciale: | Nu sunt |
| Nivelul de studii minim necesar: | Nivelul minim de studii, necesar pentru obţinerea de către candidaţi a calificării profesionale maistru electrician-electronist auto – studii gimnaziale. |
| Oportunităţi de angajare în câmpul muncii: | Persoanele care obţin calificarea profesională maistru electrician-electronist auto se pot angaja în cîmpul muncii în cadrul întreprinderilor de transport auto, staţii de servicii auto şi ateliere de reparaţii auto în calitate de: maistru electrician-electronist auto, maistru sector/secţie. |
| Traseu de progres: | Posibilităţile de avansare pe verticală spre calificări de nivel superior: licenţiat în Ingineria şi Tehnologia Transporturilor; Inginerie şi Management în Transport; Inginerie şi Tehnologia Transportului Auto. Oportunităţi de transfer pe orizontală spre alte calificări de acelaşi nivel: tehnician diagnosticare auto, tehnician mecanic în exploatarea tehnică a transportului auto. |
| Cerinţe legale speciale: | COD TRANSPORTURILOR RUTIERE Nr. 150 din 17.07.2014; Legea securităţii şi sănătăţii în muncă Nr. 186 din 10.07.2008; Legea privind protecţia mediului înconjurător Nr. 1515 din 16.06.1993 Legea privind apărarea împotriva incendiilor Nr. 267 din 09.11.1994 |

- Introducere în domeniul de formare profesională

  - Descrierea generală a domeniului de formare profesională

Lumea modernă face propriile reguli. Pe piaţă sunt cerute autovehicule mai confortabile, mai ecologice şi mai sigure. În ajutorul autovehiculului modern au venit sistemele electrice şi electronice inteligente. Ele ajută autovehiculele pentru a se deplasa cu control dirijat, frînare automată şi oferă confortul deţinătorului său.

Automobilul contemporan a devenit un produs complex ce îmbină o multitudine de tehnologii din diverse ramuri ale ştiinţei.

Dezvoltarea electronicii de pe automobile are loc foarte rapid astfel încât este destul de greu să fii la curent cu ultimele sisteme utilizate. Din ce în ce mai multe sisteme devin controlate de calculatoare devenind astfel sisteme digitale de control.

Particularităţile autovehiculelor moderne reprezintă un sistem electric şi electronic complex. În termeni tehnici, aceasta este una dintre cele mai complexe sisteme, dintre care repararea necesită intervenţia unor specialişti profesionişti. Electronica auto este interconectată cu astfel de sisteme a autovehiculului cum ar fi motorul, sistemele de securitate activă şi pasivă, şi sute de alte dispozitive electromecanice.

Sub căptuşeala interioară a autovehiculului sunt ascunse un număr foarte mare de cablaje electrice, fiecare dintre care are propriul scop. Doar un maistru electrician-electronist competent şi experimentat va fi capabil să le înţeleagă şi să se ocupe cu executarea sarcinilor de organizare, coordonare, monitorizare şi executare a activităţilor de mentenanţă a echipamentului electric şi electronic a autovehiculelor.

În domeniul de activitate a maistrului electrician-electronist auto inclusiv mai intră realizarea activităţii de diagnosticarea disfuncţionalităţilor la sistemul electric; executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a echipamentelor de generare şi înmagazinare a energiei electrice; executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la aparatura de bord; executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la sistemele de aprindere şi pornire; executarea lucrărilor de verificare şi reparaţie a echipamentului de iluminare şi semnalizare; executarea lucrărilor de verificare şi reparaţie ale instalaţiilor auxiliare.

  - Caracteristicile-cheie ale domeniului

| Nivelul | Postsecundar |
| --- | --- |
| Durata studiilor | 2 ani – la forma de învăţămînt cu frecvenţă, în baza certificatului de studii liceale şi a studiilor medii de cultură generală; 4 ani – pentru programe integrate, în baza studiilor gimnaziale; 3 ani – la forma de învăţămînt cu frecvenţă redusă, în baza certificatului de studii liceale şi a studiilor medii de cultură generală; 2–3 ani – la specialităţi conexe meseriei iniţiale, în baza certificatului de calificare. |
| Credite de studii ECTS | 120 credite |
| Forma de organizare | învăţământ formal cu frecvenţă; învăţămînt formal cu frecvenţă redusă. |
| Condiţii de acces | Deţinătorii următoarelor acte de studii: Certificat de studii gimnaziale; Diplomă de bacalaureat; Certificat de studii liceale; Atestat de studii medii de cultură generală; Certificat de calificare la o meserie conexă domeniului de activitate. |
| Precondiţii | Prezentarea certificatului medical 086-e |
| Stagii de practică | Cu titlu obligatoriu: stagii de practică de instruire (lăcătuşărie, montaj-demontaj circuite electrice şi electronice, demontare-montare componente auto, mentenanţa echipamentului electric şi electronic auto); stagiul de practică tehnologică; stagiul de practică ce anticipează probele de absolvire. |
| Reguli de examinare şi evaluare | În procesul de formare se vor utiliza următoarele tipuri de evaluare: 1. Evaluarea iniţială; 2. Evaluarea curentă; 3. Evaluarea finală. |
| Modalitate de evaluare finală | susţinerea lucrării/proiectului de diplomă. |
| Certificare | Diploma de studii profesionale |
| Calificarea acordată | Maistru electrician-electronist auto |
| Drepturi pentru absolvenţi | Angajarea în cîmpul muncii conform calificării obţinute; Continuarea studiilor învăţămînt superior pentru deţinătorii diplomei de Bacalaureat |
| Organ responsabil de autorizarea programelor | Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova |

- Descrierea calificării Şi enumerarea ocupaŢiilor proprii domeniului

2.1. Descrierea succintă a calificării

Maiştri electricieni-electronişti auto îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic de montaj, testare, punere în funcţiune şi mentenanţă a componentelor echipamentului electric şi electronic auto; asigură controlul tehnic a procesului de producere; asigură respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, prevenirea incediilor şi protecţia mediului; soluţionează problemele tehnice ce apar în procesul muncii. Sarcinile specialiştilor cu nivelul IV de calificare profesională constau în îndeplinirea lucrărilor tehnico-inginereşti simple sau de complexitate medie.

  - Ocupaţii tipice pentru absolvenţii domeniului dat

| Nr. crt. | Codul şi denumirea funcţiei conform Clasificatorului ocupaţiilor | Program de formare |
| --- | --- | --- |
|  |  | Conform nomenclatorului RM |
| 1 | 311407 Maistru electrician-electronist auto |  |
| 2 | 312216 Maistru sector |  |  |
| 3 | 312217 Maistru secţie |  |  |

- Rolul domeniului în alte programe de formare

profesională

Unităţile de curs pentru formarea abilităţilor şi competenţelor generale, de orientare socio-umanistă şi fundamentale din programul de formare profesională a maistrului electrician-electronist auto sunt tipice cu programele de formare profesională a următoarelor calificări:

- tehnician diagnosticare auto,

- tehnician mecanic în exploatarea tehnică a transportului auto;

- tehnician mecanic în exploatarea tehnică a maşinilor şi utilajului  pentru construcţii, mentenanţa drumurilor auto;

- Profiluri OcupaţionalE

4.1 PROFILUL OCUPAŢIONAL

OCUPAŢIA:_Maistru electrician – electronist auto___ COD _311407__

(conform CORM 2014)		                   (conform CORM 2014)

| Atribuţii | Sarcini de lucru | Responsabilităţi | Instrumente, unelte, maşini, materiale, documente | Cunoştinţe şi capacităţi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Organizarea şi planificarea activităţilor proprii şi a lăcătuşilor din subordine | 1.1 Realizează planificarea activităţilor zilnice în corespundere cu sarcinile puse de persoanele ierarhic superioare | Distribuirea uniformă a sarcinilor de lucru subalternilor ; Eficientizarea utilizării timpului de lucru şi excluderea pierderilor de timp; Respectarea de către subalterni a programului zilnic de activitate şi disciplinei de muncă; Respectarea Codului Muncii al RM; Realizarea formării continuă proprii şi a subalternelor în concordanţă cu necesităţile de producere | Codul Muncii al Republicii Moldova; Fişe de evidenţă; Regulamente şi instrucţiuni interne; SOFT-uri de gestionare a serviciilor prestate; SOFT –uri pentru birotică (Word, Excel, PowerPoint) | Cunoştinţe: Schema procesului tehnologic de prestare a serviciului; Regulamente şi instrucţiuni interne de activitate; Codul Muncii al Republicii Moldova; SOFT –uri pentru birotică (Word, Excel, PowerPoint); Capacităţi: Aplică prevederile Codului Muncii al Republicii Moldova; Aplică regulamente şi instrucţiuni interne de activitate; Aplică SOFT –uri pentru birotică la planificarea, evidenţa activităţilor, prezentarea informaţiilor persoanelor ierarhice superioare. |
|  | 1.2 Stabileşte priorităţile la realizarea lucrărilor |  |  |  |
|  | 1.3 Distribuie sarcinile zilnice subalternilor |  |  |  |
|  | 1.4 Înaintează propuneri vizînd elaborarea orarului de prezentare a concediilor de odihnă subalternilor |  |  |  |
|  | 1.5 Monitorizează respectarea de către subalterni a programului zilnic de activitate |  |  |  |
|  | 1.6 Înaintează propuneri persoanelor ierarhic superioare vizînd menţionarea sau sancţionarea subalternilor |  |  |  |
|  | 1.7 Identifică necesităţile de formare continuă a subalternilor vizînd domeniul de activitate |  |  |  |

|  | 1.8 Analizează rezultatele şi înaintează propuneri persoanelor ierarhic superioare vizînd îmbunătăţirea activităţii subdiviziunii conduse |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Organizarea posturilor şi a locurilor de muncă | 2.1 Amenajează posturile şi locurile de muncă conform procesului tehnologic stabilit | Respectarea fluxului tehnologic a activităţilor; Respectarea cerinţelor ergonomice a muncii; Respectarea normelor generale şi specifice de securitate şi sănătate în muncă; Respectarea cerinţelor de protecţie a mediului; Asigurarea condiţiilor optime de muncă; Acordarea primului ajutor şi evacuarea subalternilor în caz de urgenţă; Asigurarea utilizării adecvate a echipamentelor şi sculelor de lucru | Instrucţiuni şi norme vizînd securitatea şi sănătatea în muncă, măsuri de prevenire a incendiilor; Registre de evidenţă a instructajelor; Mijloace de protecţie individuale şi colective în muncă; Mijloace de stingere a incendiilor; Instrucţiuni, recomandări, fişe tehnice a producătorilor de autovehicule; SOFT –uri specializate a producătorilor de vehicule; Fişe de verificare şi inventariere a locurilor de muncă; Instrucţiuni de montaj şi exploatare a utilajelor şi echipamentelor. | Cunoştinţe: Schema procesului tehnologic de prestare a serviciului; Echipamente şi scule de lucru specifice domeniului de activitate; Cerinţele ergonomice la organizarea locurilor de muncă; Normele de securitate şi sănătate în muncă; Mijloace de protecţie individuală şi colectivă în muncă; Măsurile de protecţie a mediului; Măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor; Procedurile de urgenţă în cazul accidentului de muncă şi situaţiilor excepţionale; Capacităţi: Stabileşte spectrul de utilaje/echipamente şi scule conform lucrărilor executate; Aplică echipamentele şi sculele de lucru în procesul de producţie; Coordonează amenajarea posturilor şi a locurilor de muncă; Aplică şi monitorizează respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă; |
|  | 2.2 Repartizează resursele umane şi materiale la locurile de muncă conform procesului tehnologic stabilit |  |  |  |
|  | 2.3 Asigură locurile de muncă cu documentaţia tehnică, fişe tehnologice conform procesului tehnologic stabilit |  |  |  |
|  | 2.4 Realizează instructajul subalternilor la locurile de muncă vizînd securitatea şi sănătatea în muncă, măsuri de preveniri a incendiilor. Monitorizează executarea acestora |  |  |  |
|  | 2.5 Identifică factorii de risc la locurile de muncă. Realizează măsuri de înlăturare şi diminuare a acestora |  |  |  |
|  | 2.6 Asigură dotarea locurilor de muncă şi a subalternilor cu mijloace individuale şi colective de protecţie în muncă |  |  |  |
|  | 2.7 Realizează proceduri în caz de urgenţă şi acordă primul ajutor |  |  |  |
|  | 2.8 Monitorizează respectarea curăţeniei, degajarea şi depozitarea deşeurilor în locurile special amenajate |  |  | Stabileşte factorii de risc la locurile de muncă şi înlătură; Aplică mijloacele de protecţie individuale şi colective în corespundere cu condiţiile de muncă; Utilizează adecvat mijloacele de stingere a incendiilor; Aplică procedurile de urgenţă în cazul accidentului de muncă şi situaţiilor excepţionale. |
|  | 2.9 Realizează sistematic inventarierea locurilor de muncă |  |  |  |
|  | 2.10 Verifică sistematic uzura fizică şi morală a echipamentelor şi sculelor de lucru |  |  |  |
|  | 2.11 Coordonează activităţile de întreţinere tehnică şi reparaţie a echipamentelor şi sculelor de lucru |  |  |  |
|  | 2.12 Propune soluţii de modernizare a posturilor şi locurilor de muncă |  |  |  |
| 3. Stabilirea necesarului de piese de schimb şi materiale | 3.1 Identifică necesitatea schimbării componentelor şi materialele necesare pentru realizarea lucrărilor | Corespunderea pieselor de schimb şi materialelor utilizate conform recomandărilor producătorului de autovehicul; | Piese de schimb; Accesorii auto; Materiale de exploatare auto; Materiale consumabile la metenanţa echipamentului electric şi electronic auto; Cataloage şi SOFT –uri specializate a producătorilor de piese de schimb, accesorii şi materiale auto; Fişe de evidenţă şi eliberare a pieselor de schimb şi materialelor. | Cunoştinţe: Componente, piese ale autovehiculelor; Tipurile şi marcarea materialelor de exploatare şi consumabile; Proceduri de eliberare şi evidenţă a pieselor de schimb şi materialelor Capacităţi: Identifică piesele de schimb şi materialele necesare conform lucrărilor ce trebuie să fie realizate; Determină numărul de identificare a piesei de schimb în corespundere cu numărul de identificare a autovehiculului (VIN); Aplică regulile şi normele de evidenţă a pieselor de schimb şi materialelor. |
|  | 3.2 Selectează piesele de schimb şi materialele necesare în corespundere cu numărul de identificare a autovehiculului (VIN), stabileşte cantităţile necesare |  |  |  |
|  | 3.3 Repartizează şi duce evidenţa pieselor de schimb şi materialelor utilizate la locurile de muncă |  |  |  |
|  | 3.4 Returnează piesele de schimb şi materialele în cazul constatării necorespunderii acestora |  |  |  |
| 4.Supravegherea executării, corectarea execuţiilor eronate a lucrărilor | 4.1 Realizează diagnosticarea prin scanarea codurilor de erori în memoria UEC (unitatea electronică de comandă), şterge codurile de defect | Prestarea serviciului calitativ; Respectarea stipulărilor în nota de comandă; Respectarea recomandărilor, instrucţiunilor, fişelor tehnice a producătorului de autovehicul; Încadrarea în termenele planificate; Respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, prevenirea incendiilor; Respectarea normelor de protecţie a mediului. | Instrucţiuni, recomandări, fişe tehnice a producătorilor de autovehicule; SOFT –uri specializate a producătorilor de vehicule; Elevatoare, standuri speciale; Banc de testare a generatoarelor şi demaroarelor; Aparate pentru verificat şi reglat faruri; Prese şi extractoare; Seturi şi truse de chei; Ciocane de lipit; Oscilografe; Truse specializate a electricianului auto; Seturi de adaptoare şi imitatoare; Scule prelucrări mecanice; Testere şi aparate diagnoză; Aparate şi instrumente de măsură şi control; Aparat de sudură prin contact; Compresor; Aparate şi instalaţii de curăţat; Robot de pornire - redresor; Sisteme de exhaustare; Scule speciale; Materiale consumabile la posturile electricianului auto | Cunoştinţe: Construcţia generală a autovehiculelor; Sisteme electrice şi electronice auto; Construcţia şi principiul de funcţionare a componentelor echipamentului electric şi electronic auto; Circuite electrice şi electronice; Reglementări tehnice la mentenanţa echipamentului electric şi electronic auto; Echipamente şi scule pentru mentenanţa echipamentului electric şi electronic auto; Metodele şi mijloacele de depistare a defectelor caracteristice; Spectru de lucrări realizate la întreţinerea tehnică a echipamentului electric şi electronic auto; Metodele de remediere a defectelor. Capacităţi: Determină tipul intervenţiei ce trebuie să fie realizată; Stabileşte starea tehnică a componentelor echipamentului electric şi electronic auto; Stabileşte modul de intervenţie în funcţie de defecţiunea constatată; Identifică mijloacele tehnice necesare intervenţiei stabilite; Aplică mijloacele de diagnosticare şi verificare în corespundere cu instrucţiunile de utilizare; Identifică materialele şi piesele de schimb necesare; |
|  | 4.2 Realizează verificarea parametrilor funcţionali a circuitelor/componentelor echipamentului electric şi electronic auto |  |  |  |
|  | 4.3 Determină spectrul de lucrări ce trebuie să fie realizate şi repartizează sarcini subalternilor conform nivelului de calificare a acestora |  |  |  |
|  | 4.4 Desfăşoară instructajul iniţial a subalternilor, consultă aceştia în timpul executării lucrărilor |  |  |  |
|  | 4.5 Distribuie piesele de schimb, materialele de exploatare şi consumabile necesare pentru intervenţiile tehnice |  |  |  |
|  | 4.6 Monitorizează corectitudinea executării lucrărilor, corespunderea acestora celor indicate în nota de comandă |  |  |  |
|  | 4.7 Corectează execuţiile eronate a lucrărilor de mentenanţă a echipamentului electric şi electronic auto |  |  |  |
|  | 4.8 Execută la necesitate lucrările de mentenanţă a echipamentului electric şi electronic auto |  |  | Consultă recomandări, instrucţiuni, softw-uri a producătorilor auto; Acordă suportul necesar subalternilor în cazul apariţiei problemelor complexe; Monitorizează executarea lucrărilor planificate şi respectarea timpilor de execuţie; Execută lucrările de mentenanţă. |
|  | 4.9 Primeşte autovehiculul după realizarea lucrărilor de la executanţi, realizează diagnosticarea prin scanarea codurilor de erori în memoria UEC (unitatea electronică de comandă), şterge codurile de defect, verifică calitatea lucrărilor |  |  |  |
|  | 4.10 Informează superiorii despre realizarea lucrărilor în termenul stabilit sau neîncadrarea în timpul planificat, argumentează cauzele de reţinere |  |  |  |
| 5.Analizarea cazurilor de reclamaţie a serviciilor prestate | 5.1 Analizează cazul de reclamaţie | Respectarea drepturilor consumatorilor de servicii; Asigurarea lichidării reclamaţiei în timpi utili; Argumentează clientului cauza producerii reclamaţiei şi prezintă scuze | Instrucţiuni, recomandări, fişe tehnice a producătorilor de autovehicule; SOFT –uri specializate a producătorilor de autovehicule; Testere şi aparate diagnoză; Aparate şi instrumente de măsură şi control; | Cunoştinţe: Construcţia şi principiul de funcţionare a componentelor echipamentului electric şi electronic auto; Defectele caracteristice, cauzele apariţiei acestora; Metodele, mijloacele de control şi depistare a defectelor; Procedurile de soluţionare a reclamaţiilor. |
|  | 5.2 Determină defectul, studiază cauzele producerii acestuia |  |  |  |
|  | 5.3 Cere explicaţie de la executorul care a admis cazul de reclamaţie, propune superiorilor luarea măsurilor de sancţionare a persoanei ce a realizat lucrările cu abateri de la tehnologie |  |  |  |
|  | 5.4 Coordonează executarea lucrărilor de lichidare a cazurilor de reclamaţie |  |  |  |

|  | 5.5 Propune şi aplică măsuri de prevenire a producerii cazurilor de reclamaţie |  |  | Capacităţi: Aplică procedurile de soluţionare a reclamaţiilor; Identifică defectul şi stabileşte natura apariţiei acestuia; Consultă recomandări, instrucţiuni, softw-uri a producătorilor auto; Generează propuneri şi măsuri de prevenire a producerii cazurilor de reclamaţie. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.Gestionarea relaţiilor cu clienţii | 6.1 Primeşte autovehiculul de la client, realizează împreună inspecţia acestuia | Respectarea drepturilor consumatorilor de servicii; Respectarea normelor de politeţe în adresarea cu clientul; Respectarea termenelor stabiliţi la prestarea serviciilor. | Documente ce reglementează relaţiile client – prestator de servicii; SOFT - uri de gestionare a serviciilor prestate; Mijloace de comunicare. | Cunoştinţe: Drepturile clienţilor; Documente ce reglementează relaţiile client – prestator de servicii; Componentele preţului de prestare a serviciilor; SOFT-urile de gestionare a serviciilor prestate; Tehnici de comunicare şi negociere Capacităţi: Respectă drepturile clientului; Informează clientul despre serviciile/produsele oferite; Consultă clientul cu privire la utilizarea serviciilor/ produselor realizate; Estimează preţul de cost a serviciilor prestate; Perfectează şi eliberează clientului documentele ce reglementează relaţiile client – prestator de servicii. |
|  | 6.2 Constată starea tehnică a autovehiculului în actul de primire |  |  |  |
|  | 6.3 Concretizează de la client spectrul de lucrări solicitate, simptoamele de manifestare a abaterilor sesizate de client |  |  |  |
|  | 6.4 Oferă informaţii şi consultări clientului vizînd lucrările realizate |  |  |  |
|  | 6.5 Informează şi argumentează necesitatea executării lucrărilor care nu au fost solicitate în nota de comandă, solicită acordul clientul pentru executarea acestora |  |  |  |
|  | 6.6 Verifică piesele de schimb şi materialele prezentate de client, corespunderea acestora nomenclatorului producătorului auto |  |  |  |
| 7.Perfectarea, elaborarea şi consultarea documentelor necesare pentru desfăşurarea activităţii şi evidenţa lucrărilor realizate | 7.1. Planifică activităţi de durată scurtă | Respectarea normelor sintactice şi ortografice; Veridicitatea datelor, informaţiilor introduse, prezentate; Respectarea termenelor de perfectare sau elaborare. | Documente ce reglementează relaţiile client – prestator de servicii; SOFT - uri de gestionare a serviciilor prestate; SOFT –uri pentru birotică (Word, Excel) | Cunoştinţe: Schema procesului tehnologic de prestare a serviciului; Planificarea activităţilor de durată scurtă; Codul muncii al Republicii Moldova; Fişele de evidenţă a prezenţei personalului la serviciu; Documente ce reglementează relaţiile client – prestator de servicii. Capacităţi: Elaborează documentele necesare pentru desfăşurarea activităţii şi evidenţa lucrărilor realizate; Perfectează documentele ce reglementează relaţiile client – prestator de servicii. |
|  | 7.2 Elaborează orare de lucru, realizează evidenţa prezenţei la serviciu |  |  |  |
|  | 7.3 Consultă recomandări, instrucţiuni, soft-uri a producătorilor auto |  |  |  |
|  | 7.4 Aplică SOFT-urile de gestionare a serviciilor prestate |  |  |  |
|  | 7.5 Perfectează documentele ce reglementează relaţiile client – prestator de servicii (devizul lucrărilor executate) |  |  |  |
|  | 7.6 Formulează superiorilor demersuri de menţionare sau sancţionare a subalternilor |  |  |  |
|  | 7.7 Formulează superiorilor propuneri vizînd modernizarea producerii, lărgirea spectrului de servicii prestate, optimizarea cheltuielilor de producere şi majorarea veniturilor |  |  |  |
| 8.Asigurarea păstrării integrităţii autovehiculelor pentru perioada executării lucrărilor | 8.1 Primeşte autovehiculul de la client, constată completarea şi integritatea acestuia | Păstrarea completării şi integrităţii autovehiculului pentru perioada prestării serviciilor. | Acte de primire – eliberare. | Cunoştinţe: Procedurile de primire – eliberare a autovehiculelor pentru prestări servicii; Regulile de circulaţie pe teritorii şi încăperi de producere; Tehnici de manevrare a autovehiculului Capacităţi: Aplică procedurile de primire – eliberare a autovehiculelor pentru prestări servicii; |
|  | 8.2 Amplasează autovehiculul la postul de lucru, deplasează de la un post la altul în cazuri de necesitate, eliberează postul după executarea lucrărilor şi parchează acesta în spaţiile amenajate (în cazul de deţinere a permisului de conducere a autovehiculului de categoria corespunzătoare) Încredinţează executarea sarcinii menţionate persoanei responsabile în caz cînd nu deţine permis de conducere |  |  |  |
|  | 8.3 Predă-primeşte autovehiculul executorului de lucrări |  |  | Respectă regulile de circulaţie pe teritorii şi încăperi de producere; Manevrează autovehiculul pe teritorii şi încăperi de producere |
|  | 8.4 Predă-primeşte autovehiculele la posturile de lucru agenţilor de pază pentru perioada de odihnă |  |  |  |
|  | 8.5 Verifică completarea şi integritatea vehiculului după executarea lucrărilor |  |  |  |

Calităţi profesionale:

- Responsabilitate

- Corectitudine

- Atenţie

- Operativitate

- Conştiinciozitate

- Îndemnare

- Politeţe

- Solicitudine

- Asumarea responsabilităţii

- Adaptarea la situaţii neprevăzute

- Rezistenţă la stres şi oboseală

- Putere de analiză şi decizie

- Cinste

Tendinţe şi perspective de dezvoltare profesională:

1. Dezvoltarea multilaterală a personalităţii;

2. Studierea unei limbi de comunicare internaţională;

3. Participarea la cursuri, stagii de formare profesională;

4. Studierea noilor tendinţe de dezvoltare a domeniului de activitate;

5. Continuarea formării profesionale prin studii de licenţă.

4.2 PROFILUL OCUPAŢIONAL

OCUPAŢIA:_ Maistru sector(electrotehnic) ___ COD _312216__

(conform CORM 2014)		(conform CORM 2014)

| Atribuţii | Sarcini de lucru | Responsabilităţi | Instrumente, unelte, maşini, materiale, documente | Cunoştinţe şi capacităţi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Organizarea şi planificarea activităţilor proprii şi a lăcătuşilor din subordine | 1.1 Realizează planificarea activităţilor zilnice în corespundere cu sarcinile puse de persoanele ierarhic superioare | Distribuirea uniformă a sarcinilor de lucru subalternilor ; Eficientizarea utilizării timpului de lucru şi excluderea pierderilor de timp; Respectarea de către subalterni a programului zilnic de activitate şi disciplinei de muncă; Respectarea Codului Muncii al RM; Realizarea formării continuă proprii şi a subalternelor în concordanţă cu necesităţile de producere | Codul Muncii al Republicii Moldova; Fişe de evidenţă Regulamente şi instrucţiuni interne; SOFT –uri pentru birotică(Word, Excel) | Cunoştinţe: Codul Muncii al Republicii Moldova; Regulamente şi instrucţiuni interne de activitate; Schema procesului de producere la întreprindere; Schema procesului tehnologic la sector; SOFT –uri pentru birotică(Word, Excel). Capacităţi: Aplică prevederile Codului Muncii al Republicii Moldova, regulamente şi instrucţiuni interne de activitate; Aplică SOFT –uri pentru birotică la planificarea, evidenţa activităţilor, prezentarea informaţiilor persoanelor ierarhice superioare; |
|  | 1.2 Stabileşte priorităţile la realizarea lucrărilor |  |  |  |
|  | 1.3 Distribuie sarcinile zilnice subalternilor |  |  |  |
|  | 1.4 Înaintează propuneri vizînd elaborarea orarului de prezentare a concediilor de odihnă a subalternilor |  |  |  |
|  | 1.5 Monitorizează respectarea de către subalterni a programului zilnic de activitate |  |  |  |
|  | 1.6 Înaintează propuneri persoanelor ierarhic superioare vizînd menţionarea sau sancţionarea subalternilor |  |  |  |
|  | 1.7 Identifică necesităţile de formare continuă a subalternilor vizînd domeniul de activitate |  |  |  |
|  | 1.8 Analizează rezultatele şi înaintează propuneri persoanelor ierarhic superioare vizînd îmbunătăţirea activităţii subdiviziunii conduse |  |  |  |
| 2. Organizarea locurilor de muncă | 2.1 Amenajează locurile de muncă conform procesului tehnologic stabilit | Respectarea fluxului tehnologic a activităţilor; Respectarea cerinţelor ergonomice a muncii; Respectarea normelor generale şi specifice de securitate şi sănătate în muncă; Respectarea cerinţelor de protecţie a mediului; Asigurarea condiţiilor optime de muncă; Acordarea primului ajutor şi evacuarea subalternilor în caz de urgenţă; Asigurarea utilizării adecvate a echipamentelor şi sculelor de lucru. | Instrucţiuni şi norme vizînd securitatea şi sănătatea în muncă, măsuri de prevenire a incendiilor; Registre de evidenţă a instructajelor; Mijloace de protecţie individuale şi colective în muncă; Mijloace de stingere a incendiilor; Instrucţiuni, recomandări, fişe tehnice a producătorilor de autovehicule; SOFT –uri specializate a producătorilor de vehicule; Fişe de verificare şi inventariere a locurilor de muncă; Instrucţiuni de montaj şi exploatare a utilajelor şi echipamentelor. | Cunoştinţe: Schema procesului tehnologic la sector; Schema procesului tehnologic la întreprindere; Echipamente şi scule de lucru specifice domeniului de activitate; Cerinţele ergonomice la organizarea locurilor de muncă; Normele de securitate şi sănătate în muncă; Mijloace de protecţie individuală şi colectivă în muncă Măsuri de protecţie a mediului; Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor; Procedurile de urgenţă în cazul accidentului de muncă şi situaţiilor excepţionale; Capacităţi: Stabileşte spectrul de utilaje/echipamente şi scule conform lucrărilor executate; Aplică echipamentele şi sculele de lucru în procesul de producţie Asigură amenajarea posturilor şi a locurilor de muncă; Aplică şi monitorizează respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă; Stabileşte factorii de risc la locurile de muncă şi îi înlătură; Aplică mijloacele de protecţie individuală şi colective în corespundere cu condiţiile de muncă; |
|  | 2.2 Repartizează resursele umane şi materiale la locurile de muncă conform procesului tehnologic stabilit |  |  |  |
|  | 2.3 Asigură locurile de muncă cu documentaţia tehnică, fişe tehnologice conform procesului tehnologic stabilit |  |  |  |
|  | 2.4 Realizează instructajul subalternilor la locurile de muncă vizînd securitatea şi sănătatea în muncă, măsuri de preveniri a incendiilor. Monitorizează executarea acestora |  |  |  |
|  | 2.5 Identifică factorii de risc la locurile de muncă. Realizează măsuri de înlăturare şi diminuare a acestora |  |  |  |
|  | 2.6 Asigură dotarea locurilor de muncă şi a subalternilor cu mijloace individuale şi colective de protecţie în muncă |  |  |  |
|  | 2.7 Realizează proceduri în caz de urgenţă şi acordă primul ajutor |  |  |  |
|  | 2.8 Monitorizează respectarea curăţeniei, degajarea şi depozitarea deşeurilor în locurile special amenajate |  |  |  |
|  | 2.9 Realizează sistematic inventarierea locurilor de muncă |  |  |  |
|  | 2.10 Verifică sistematic uzura fizică şi morală a echipamentelor şi sculelor de lucru |  |  | Utilizează adecvat mijloacele de stingere a incendiilor; Aplică procedurile de urgenţă în cazul accidentului de muncă şi situaţiilor excepţionale. |
|  | 2.11 Coordonează activităţile de întreţinere tehnică şi reparaţie a echipamentelor şi sculelor de lucru |  |  |  |
|  | 2.12 Propune soluţii de modernizare a locurilor de muncă |  |  |  |
| 3. Stabilirea necesarului de piese de schimb şi materiale | 3.1 Identifică necesitatea schimbării componentelor şi materialele necesare pentru realizarea lucrărilor, stabileşte cantităţile necesare | Corespunderea pieselor de schimb şi materialelor utilizate conform recomandărilor producătorului de autovehicul; | Piese de schimb; Materiale de exploatare auto; Materiale consumabile la întreţinerea tehnică şi reparaţia echipamentului electric şi electronic auto; Cataloage şi SOFT –uri specializate a producătorilor de piese de schimb, accesorii şi materiale auto; Fişe de evidenţă şi eliberare a pieselor de schimb şi materialelor. | Cunoştinţe: Componente, piese ale autovehiculelor; Tipurile şi marcarea materialelor de exploatare; Proceduri de eliberare şi evidenţă a pieselor de schimb şi materialelor. Capacităţi: Identifică piesele de schimb şi materialele necesare conform lucrărilor ce trebuie să fie realizate; Determină numărul de identificare a piesei de schimb, marca materialului de exploatare în corespundere cu numărul de identificare a autovehiculului VIN; Aplică regulile şi nomele de evidenţă a pieselor de schimb şi materialelor. |
|  | 3.2 Solicită de la depozit piesele de schimb şi materialele necesare |  |  |  |
|  | 3.3 Repartizează şi duce evidenţa pieselor de schimb şi materialelor utilizate la locurile de muncă |  |  |  |
|  | 3.4 Returnează piesele de schimb şi materialele în cazul constatării necorespunderii acestora |  |  |  |
| 4.Supravegherea executării, corectarea execuţiilor eronate a lucrărilor de mentenanţă a componentelor echipamentului electric şi electronic auto | 4.1 Coordonează lucrările de verificare a componentelor echi-pamentului electric şi electronic auto, stabileşte defectele acestora | Prestarea calitativă lucrărilor de mentenanţă; Respectarea recomandărilor, instrucţiunilor, fişelor tehnice a producătorului de autovehicul; Încadrarea în termenele planificate; Respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, prevenirea incendiilor; Respectarea normelor de protecţie a mediului. | Instrucţiuni, recomandări, fişe tehnice a producătorilor de autovehicule; SOFT –uri specializate a producătorilor de vehicule; Standuri speciale de verificare a componentelor echipamentului electric şi electronic auto; Banc de testare a generatoarelor şi demaroarelor; Prese şi extractoare; Seturi şi truse de chei; Truse specializate a electricianului auto; Scule prelucrări mecanice; Testere şi aparate diagnoză; Aparate şi instrumente de măsură şi control; Aparat de sudură prin contact; Compresor; Aparate şi instalaţii de curăţat; Robot de pornire - redresor; Scule speciale; Materiale consumabile la posturile electricianului auto. | Cunoştinţe: Construcţia şi principiul de funcţionare a componentelor echipamentului electric şi electronic auto; Reglementări tehnice la mentenanţa echipamentului electric şi electronic auto; Echipamente şi scule pentru mentenanţa echipamentului electric şi electronic auto; Metodele şi mijloacele de depistare a defectelor caracteristice; Spectru de lucrări realizate la întreţinerea tehnică a echipamentului electric şi electronic auto; Metodele de remediere a defectelor. Capacităţi: Determină tipul intervenţiei ce trebuie să fie realizată; Stabileşte starea tehnică a componentelor echipamentului electric şi electronic auto; Stabileşte modul de intervenţie în funcţie de defecţiunea constatată; Identifică mijloacele tehnice necesare intervenţiei stabilite; Identifică materialele şi piesele de schimb necesare; Consultă recomandări, instrucţiuni, softw-uri a producătorilor auto; Acordă suportul necesar subalternilor în cazul apariţiei problemelor complexe; Monitorizează executarea lucrărilor planificate şi respectarea timpilor de execuţie; Execută lucrările de mentenanţă. |
|  | 4.2 Determină spectrul de lucrări ce trebuie să fie realizate şi repartizează sarcini subalternilor conform nivelului de calificare a acestora |  |  |  |
|  | 4.3 Desfăşoară instructajul iniţial a subalternilor, consultă aceștia în timpul executării lucrărilor |  |  |  |
|  | 4.4 Monitorizează corectitudinea executării lucrărilor, corespunderea acestora celor indicate în nota de comandă |  |  |  |
|  | 4.5 Corectează execuţiile eronate a lucrărilor de mentenanţă a componentelor echipamentului electric şi electronic auto |  |  |  |
|  | 4.6 Execută la necesitate lucrările de mentenanţă a componentelor echipamentului electric şi electronic auto |  |  |  |
|  | 4.7 Primeşte autovehiculul după realizarea lucrărilor de la executanţi, verifică calitatea lucrărilor |  |  |  |
|  | 4.8 Informează superiorii despre realizarea lucrărilor în termenul stabilit sau neîncadrarea în timpul planificat, argumentează cauzele de reţinere |  |  |  |

| 5.Analizarea cazurilor de reclamaţie la lucrările realizate | 5.1 Analizează cazul de reclamaţie | Respectarea regulamentelor şi instrucţiunilor interne în cazurile de reclamaţie; Asigurarea lichidării reclamaţiei în timpi utili; Argumentează cauza producerii reclamaţiei. | Regulamente şi instrucţiuni interne de procedură în cazurile de reclamaţie; Testere şi aparate diagnoză; Aparate şi instrumente de măsură şi control. | Cunoştinţe: Construcţia şi principiul de funcţionare a componentelor echipamentului electric şi electronic auto; Defectele caracteristice, cauzele apariţiei acestora; Metodele, mijloacele de control şi depistare a defectelor; Procedurile de soluţionare a reclamaţiilor. Capacităţi: Aplică procedurile de soluţionare a reclamaţiilor; Identifică defectul şi stabileşte natura apariţiei acesteia; Consultă recomandări, instrucţiuni, softw-uri a producătorilor auto; Generează propuneri şi măsuri de prevenire a producerii cazurilor de reclamaţie. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.2 Determină defectul, studiază cauzele producerii acestuia |  |  |  |
|  | 5.3 Cere explicaţie de la executorul care a admis cazul de reclamaţie, propune superiorilor luarea măsurilor de sancţionare a persoanei ce a realizat lucrările cu abateri de la tehnologii |  |  |  |
|  | 5.4 Coordonează executarea lucrărilor de lichidare a cazurilor de reclamaţie |  |  |  |
|  | 5.5 Propune şi aplică măsuri de prevenire a producerii cazurilor de reclamaţie |  |  |  |
| 6.Perfectarea, elaborarea şi consultarea documentelor necesare pentru desfăşurarea activităţii şi pentru evidenţa lucrărilor realizate | 6.1. Planifică activităţi de durată scurtă | Respectarea normelor sintactice şi ortografice; Veridicitatea datelor, informaţiilor introduse, prezentate; Respectarea termenelor de perfectare sau elaborare. | Documente ce reglementează relaţiile de producere interne; SOFT –uri pentru birotică (Word, Excel). | Cunoştinţe: Planificarea activităţilor de durată scurtă; Codul muncii al Republicii Moldova; Fişele de evidenţă a prezenţei personalului la serviciu; Documente ce reglementează relaţiile de producere interne. Capacităţi: Elaborează documentele necesare pentru desfăşurarea activităţii şi evidenţa lucrărilor realizate; |
|  | 6.2 Elaborează orare de lucru, realizează evidenţa prezenţei la serviciu |  |  |  |
|  | 6.3 Consultă recomandări, instrucţiuni, soft-uri a producătorilor auto |  |  |  |
|  | 6.4 Perfectează documentele ce reglementează relaţiile de producere interne |  |  |  |
|  | 6.5 Formulează superiorilor demersuri de menţionare sau sancţionare a subalternilor |  |  | Perfectează documentele ce reglementează relaţiile de producere interne. |
|  | 6.6 Formulează superiorilor propuneri vizînd modernizarea producerii, lărgirea spectrului de servicii prestate, optimizarea cheltuielilor de producere |  |  |  |

Calităţi profesionale:

- Responsabilitate

- Corectitudine

- Atenţie

- Operativitate

- Conştiinciozitate

- Îndemnare

- Politeţe

- Solicitudine

- Asumarea responsabilităţii

- Adaptarea la situaţii neprevăzute

- Rezistenţă la stres şi oboseală

- Putere de analiză şi decizie

- Cinste

Tendinţe şi perspective de dezvoltare profesională:

1. Dezvoltarea multilaterală a personalităţii;

2. Studierea unei limbi de comunicare internaţională;

3. Participarea la cursuri, stagii de formare profesională;

4. Studierea noilor tendinţe de dezvoltare a domeniului de activitate;

5. Continuarea formării profesionale prin studii de licenţă.

5. Descrierea finalităŢilor de studiu Şi a competenŢelor

| Competenţe transversale(CT) |
| --- |
| Descriptori generici ai competenţelor transversale | Finalităţi de studiu |
| CT2.1 Competenţe de dezvoltare personală şi profesională |
| CT 2.1.1 Identificarea necesităţilor de dezvoltare profesională, dezvoltarea personală şi a subalternilor | Cunoştinţe: Sursele de informare vizînd cerinţele şi reglementările actuale; Metodele şi mijloacele de formare profesională continuă; Abilităţi: Evaluează sistematic nivelul competenţelor subalternilor; Identifică necesităţile de formare profesională continuă; Identifică formele de realizare a formării continuă; Instruieşte subalternii vizînd noile tehnologii şi cerinţe în domeniu de activitate. |
| CT1.2 Abilităţi manageriale/interacţiune socială |
| CT 1.2.1 Managementul şi marketingul sectorului | Cunoştinţe: Procesele de management; Principii generale ale managementului unităţilor de producere; Componentele sistemului de management al unităţilor de producere; Caracteristicile si instrumentele managementului unităţilor de producere; Activitatea de marketing; Activitatea de prestare a serviciilor. Abilităţi: Coordonează şi realizează activităţi de management a sectorului; Efectuează analiza de marketing a sectorului; Participă la elaborarea politicii de produs, de preţ şi a celei de promovare a serviciilor prestate; Participă la elaborarea planul de marketing al firmei. |
| CT 1.2.2 Managementul relaţiilor profesionale | Cunoştinţe: Activitatea psihică umană; Procesele psihice cognitive; Formarea şi dezvoltarea personalităţii; Arta relaţiilor interumane; Cultura comunicării asertive; Stresul şi efectele lui asupra muncii. Abilităţi: Stabileşte şi menţine relaţii profesionale de colaborare; Soluţionează conflicte; Consolidează echipa. |
| CT 1.2.2 Gestionarea relaţiilor cu clienţii | Cunoştinţe: Drepturile clienţilor; Documente ce reglementează relaţiile client – prestator de servicii; Componentele preţului de prestare a serviciilor; SOFT-urile de gestionare a serviciilor prestate. Abilităţi: Respectă drepturile clientului; Informează clientul despre serviciile/produsele oferite; Consultă clientul cu privire la utilizarea serviciilor/ produselor realizate; Estimează costul serviciilor prestate; Perfectează documentele ce reglementează relaţiile client – prestator de servicii. |
| CT1.1 Autonomie şi responsabilitate în activitate |
| CT 1.1.1 Planificarea activităţilor proprii şi a subalternilor | Cunoştinţe: Prevederile Codului Muncii vizînd contractul de muncă, timpul de muncă şi odihnă, drepturile şi obligaţiunile angajaţilor; Instrucţiunile şi reglementările specifice domeniului de activitate; Schema procesului de producere; Schema procesului tehnologic de prestare a serviciului. Abilităţi: Elaborează planul de acţiuni de durată scurtă; Distribuie sarcini de lucru subalternilor; Elaborează orare de lucru, realizează evidenţa prezenţei la serviciu; Întocmeşte rapoarte şi statistici a activităţii desfăşurate. |
| CT 1.1.2 Organizarea sectorului/posturilor şi a locurilor de muncă | Cunoştinţe: Schema procesului de producere; Schema procesului tehnologic de prestare a serviciului; Echipamente şi scule pentru mentenanţa echipamentului electric şi electronic auto; Proiectarea tehnologică a sectorului/posturilor şi locurilor de muncă de complexitate medie; Cerinţele ergonomice la organizarea locurilor de muncă; Normele de securitate şi sănătate în muncă; Mijloace de protecţie individuală şi colectivă în muncă; Măsurile de protecţie a mediului; Măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor; Procedurile de urgenţă în cazul accidentului de muncă şi situaţiilor excepţionale. Abilităţi: Stabileşte spectrul de utilaje/echipamente şi scule conform lucrărilor executate; Elaborează proiecte de complexitate medie vizînd organizarea, reorganizarea sectorului/posturilor, locurilor de muncă; Coordonează amenajarea sectorului/posturilor şi a locurilor de muncă; Aplică şi monitorizează respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă; Stabileşte factorii de risc la locurile de muncă şi înlătură; Aplică mijloacele de protecţie individuale şi colective în corespundere cu condiţiile de muncă; Utilizează adecvat mijloacele de stingere a incendiilor; Aplică procedurile de urgenţă în cazul accidentului de muncă şi situaţiilor excepţionale. |

| Competenţe profesionale (CP) |
| --- |
| Descriptori generici ai competenţelor profesionale | Finalităţi de studiu |
| CP2.3 Conduită creativ-inovativă |
| CP 2.3.1 Modernizarea tehnologiilor aplicate în corelaţie cu cerinţele actuale | Cunoştinţe: Tendinţele de dezvoltare în domeniu de activitate; Sursele de informare cu tehnologiile performante în domeniu. Abilităţi: Propune forme progresive de organizare a muncii; Propune soluţii de reorganizare, reamenajare a sectorului/posturilor, locurilor de muncă; Identifică spectru de servicii noi ce pot fi prestate; Implementează tehnologiile şi echipamentele moderne. |
| CP2.2 Reflecţie critică şi constructivă |
| CP 2.2.1 Asigurarea calităţii serviciilor prestate | Cunoştinţe: Noţiuni de calitate a serviciilor; Proceduri tehnice de asigurare a calităţii; Documentaţia tehnică şi fişele tehnologice a serviciilor supuse procedurilor de calitate; Sursele informaţionale vizînd determinarea normelor de timp pentru serviciile prestate; Metodele de control; Instrumentele şi aparatele de măsură şi control. Abilităţi: Identifică cerinţele de calitate specifice; Verifică calitatea lucrărilor executate; Asigură respectarea termenilor de verificare metrologică a instrumentelor şi aparatelor de măsură şi control; Soluţionează cazurile de prestare a serviciilor necalitative. |
| CP 2.1 Aplicare, transfer şi rezolvare de probleme |
| CP 2.1.1 Organizarea şi coordonarea activităţilor de diagnosticare a echipamentului electric şi electronic auto. | Cunoştinţe: Sisteme mecatronice auto; Construcţia şi principiul de funcţionare a componentelor echipamentului electric şi electronic auto; Circuite electrice şi electronice; Reglementări tehnice la diagnosticarea echipamentului electric şi electronic auto; Echipamente şi aparate pentru diagnosticarea echipamentului electric şi electronic auto; Simptomele de manifestare a defectelor caracteristice a sistemelor electrice şi electronice auto; Metodele şi mijloacele de depistare a defectelor caracteristice; Algoritme de realizarea diagnosticării echipamentului electric şi electronic auto. Abilităţi: Determină tipul intervenţiei de diagnosticare ce trebuie să fie realizată; Identifică mijloacele tehnice necesare intervenţiei stabilite; Consultă recomandări, instrucţiuni, softw-uri a producătorilor auto; Acordă suportul necesar subalternilor în cazul apariţiei problemelor complexe; Monitorizează executarea lucrărilor şi respectarea timpilor de execuţie; Execută lucrările de diagnosticare. |
| CP 2.1.2 Organizarea şi coordonarea activităţilor de mentenanţă a echipamentului electric şi electronic auto. | Cunoştinţe: Periodicitatea întreţinerilor tehnice a componentelor echipamentului electric şi electronic auto; Spectru de lucrări realizate la întreţinerea tehnică a componentelor echipamentului electric şi electronic auto; Echipamente şi scule pentru întreţinerea tehnică a componentelor echipamentului electric şi electronic auto; Materiale de exploatare auto; Metodele de remediere a defectelor; Echipamente şi scule utilizate la reparaţia a componentelor echipamentului electric şi electronic auto; Reglementări tehnice la reparaţia a componentelor echipamentului electric şi electronic auto. Abilităţi: Identifică defectul şi stabileşte natura apariţiei acesteia; Consultă recomandări, instrucţiuni, softw-uri a producătorilor auto; Stabileşte modul de intervenţie în funcţie de defecţiunea constatată; Identifică mijloacele tehnice necesare intervenţiei stabilite; Identifică materialele şi piesele de schimb necesare; Acordă suportul necesar subalternilor în cazul apariţiei problemelor complexe; Monitorizează executarea lucrărilor planificate şi respectarea timpilor de execuţie; Execută lucrările de mentenanţă a echipamentului electric şi electronic auto. |
| CP 2.1.3 Coordonarea activităţii de întreţinere a utilajelor/echipamentelor de lucru | Cunoştinţe: Tipurile de echipamente utilizate la mentenanţa echipamentului electric şi electronic auto; Construcţia generală şi principiul de funcţionare a utilajelor/echipamentelor de lucru; Caracteristica parametrilor constructivi şi de funcţionare a utilajelor/echipamentelor de lucru; Regulile de exploatare a utilajelor/echipamentelor de lucru; Periodicitatea şi spectrul de lucrări pentru întreţinerea utilajelor/echipamentelor de lucru. Abilităţi: Identifică uzarea fizică şi morală a echipamentului şi sculelor în dotare; Asigură materialele necesare pentru funcţionarea şi întreţinerea utilajelor; Coordonează activitate de întreţinere tehnică a utilajelor/echipamentelor de lucru; Coordonează lucrări de ajustare, reglare şi reînnoire a SOWT-urilor utilajelor/echipamentelor de lucru. |

| CP 1.2 Explicaţie şi interpretare |
| --- |
| CP 1.2.1 Analizarea construcţiei, funcţionării şi a stării tehnice a autovehiculelor | Cunoştinţe: Construcţia şi principiile de funcţionare a componentelor autovehiculelor; Parametrii de funcţionare; Materialele utilizate la confecţionare pieselor; Defectele caracteristice a componentelor şi cauzele apariţiei acestora. Abilităţi: Identifică componentele autovehiculului; Analizează comparativ soluţiile constructive; Argumentează cauzele apariţiei defectelor şi factorii de influenţă. |
| CP 1.2.2 Analizarea construcţiei, funcţionării şi stării tehnice a componentelor echipamentului electric şi electronic auto | Cunoştinţe: Schemele electrice şi electronice auto; Construcţia şi principiile de funcţionare a componentelor echipamentului electric şi electronic auto; Parametrii de funcţionare; Materialele utilizate la confecţionarea componentelor echipamentului electric şi electronic auto; Defectele caracteristice a componentelor şi cauzele apariţiei acestora. Abilităţi: Citeşte schemele electrice şi electronice auto; Identifică componentele echipamentului electric şi electronic auto; Analizează comparativ soluţiile constructive; Argumentează cauzele apariţiei defectelor şi factorii de influenţă. |
| CP1.1 Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific |
| CP 1.1.1 Comunicarea profesională interactivă în limba de stat | Cunoştinţe: Terminologia specifică domeniului de activitate; Metodele şi mijloacele de comunicare orală şi scrisă. Abilităţi: Recepţionează mesaje orale şi scrise; Formulează mesaje orale şi scrise fluent şi coerent; Întocmirea documentelor specifice domeniului de activitate. |
| CP 1.1.2 Comunicare profesională într-o limbă de circulaţie internaţională | Cunoştinţe: Terminologia specifică domeniului de activitate; Metodele şi mijloacele de comunicare orală şi scrisă. Abilităţi: Recepţionează mesaje orale şi scrise; Formulează mesaje orale şi scrise fluent şi coerent; Susţinerea spontană de conversaţii pe teme de activitate profesională. |

- Stabilirea volumul de muncă pentru programele tipice de formare,exprimat în credite ECVET  [în formă tabelară]:

|  | 1 credit ECTS= 30 ore de lucru ale elevului |
| --- | --- |
| Profesional tehnic postsecundar | 120 ECTS |

7. Orientări şi diferenţe în spaţiul european al învăţământului profesional tehnic postsecundar:

Programele de formare în învăţământul profesional tehnic postsecundar au drept  obiectiv pregătirea specialiştilor calificaţi cu caracter aplicativ pentru domeniile reale a economiei, orientîndu-se la necesităţile şi cerinţele actuale a agenţilor economici din domeniu. Acest obiectiv major este în vigoare atît în spaţiul european cît şi în Republica Moldova.

Diferenţele în învăţământul profesional tehnic postsecundar sunt dictate de nivelul de dezvoltare a economiilor naţionale a ţărilor din spaţiul european. Comparativ cu Republica Moldova în ţările din spaţiul european formarea profesională este axată pe:

- cointeresarea şi implicarea activă a agenţilor economici în procesul de formare;

- predomină aspectul practic în procesul de formare(se realizează învăţămîntul dual);

- se pune accentul pe dezvoltarea competenţelor profesionale;

- motivarea tinerilor pentru obţinerea calificărilor profesionale, care asigură un nivel de trai decent.